## Slide 1
IRIS
Interactive Robotic Intelligent System
Хуманоидна роботизирана глава за естествено,
емоционално и контекстуално взаимодействие
Презентирана от: Владимир Демирев
Даниел Йорданов
›

## Slide 2
IRIS
Нашият Екип
[ Снимка ]
Владимир Демирев
Software · Firmware
Robot Studio · Сглобяване
10Б
[ Снимка ]
Даниел Йорданов
Hardware · 3D моделиране
Сглобяване
8В
›

## Slide 3
Роботите умеят
да действат.
Но могат ли
да разговарят?
›

## Slide 4
IRIS
Роботиката Днес
Физически перфектни
Boston Dynamics
Agility Robotics
Tesla Optimus · Figure AI
✓ Движение и баланс
✗ Нулева комуникация
✗ Роботът е инструмент
Мимики — отчасти
Sophia (Hanson)
Ameca (Eng. Arts)
✓ Изразително лице
✗ Маркетинг, не платформа
✗ Без средова осъзнатост
Диалог — отчасти
Furhat
(Furhat Robotics)
✓ Гласов интерфейс
✗ Статичен, без мимики
✗ Без визуален контекст
Никое решение не обединява мимики + диалог + средова осъзнатост в единна платформа.
›

## Slide 5
IRIS
IRIS — Платформата за Естествено Взаимодействие
Универсална основа, върху която може да се изгради робот,
неразличим по комуникация от човек.
Многоканална комуникация
Реч + мимики + движения
синхронизирани в реално
време
Средова осъзнатост
Вижда и разбира средата.
Каже "Виждам, че си в кухнята"
без инструкция.
Универсална платформа
Образование, медицина,
търговия — надградима
във всяка сфера.
›

## Slide 6
IRIS
Системна Архитектура
5 Домейна
КОМПЮТЪР
AI PIPELINE
Python · Asyncio · OpenAI · ElevenLabs
ROBOT STUDIO
FastAPI · WebSocket · Real-time UI
Serial / JSON
FIRMWARE — ESP32
MicroPython · Low-level Control
I²C
2× PCA9685 — PWM Controller
32 канала @ 50Hz
PWM
19 SERVO МОТОРА — Очи · Вежди · Устни · Врат
XVF3800 Mic
USB Camera
Speakers
USB
›

## Slide 7
IRIS
Механичен Модул — 19 Степени на Свобода
47
движещи се части
127
стави
19
сервомотора (DOF)
Очи
4 DOF
Вежди
4 DOF
Устни/Челюст
6 DOF
Врат
5 DOF
Bottom-Up дизайн
Servo → механизъм → череп. Никога обратното.
Dovetail Joints
Лицевите модули плъзгат в релси — лесно сваляне.
Snap-fit + Broaching
Нула метални крепежни елементи в целия дизайн.
Правило на 45°
90%+ от модела без поддържащи структури (supports).
Gyroid/Cubic Infill
Еднаква здравина в всички посоки около servo леглата.
›

## Slide 8
IRIS
Електронна Архитектура
HIGH-LEVEL
Лаптоп — AI & управление
JSON команди → USB / Serial
LOW-LEVEL
ESP32 — Мозъчен ствол
Приема команди, изпраща PWM
PWM CTRL
2× PCA9685 — 32 канала
50Hz · 12-bit · I²C шина
ACTUATORS
19 Сервомотора — 15А пик
Очи · Вежди · Устни · Врат
Инженерски Решения
Модифицирано ATX захранване
5V / 15A стабилно — окъсен зелен
стартов кабел, без дънна платка.
Медна силова шина
Байпас на PCA9685 PWM писти.
Срязани кабели, собствена шина.
XVF3800 Mic Array
Beamforming + AEC — филтрира
собствения глас на робота.
Разделени захранващи контури
Логиката и моторите — напълно
изолирани. Без voltage drop.
›

## Slide 9
IRIS
Firmware — Детерминиран Хардуерен Контролер
MicroPython
ESP32
Serial / JSON
5 API Команди:
move_servo
Плавно движение с линейна интерполация
move_multiple_servos
Синхронно за N мотора едновременно
set_angles
Директно позициониране (real-time)
calibrate_servos
Всички мотори → калибрационна позиция
stop
Спира всички движения, задържа позиция
Ключови Решения
Compact JSON format
Вмества се в 260-байтовия RX буфер на ESP32.
Синхронна интерполация
Всички мотори завършват едновременно — мимиките изглеждат естествени.
Приоритетна система
Разрешава конфликти при едновременни команди от lip sync, idle и израз.
Безопасни граници
Невалидна команда не поврежда физически нито един мотор.
›

## Slide 10
IRIS
AI Pipeline — Пълният Разговорен Цикъл
1
Wake Word
Porcupine
(edge, local)
Намигване
при засичане
⏱ ~0 ms
(local)
→
2
Audio + STT
Whisper-1
(OpenAI, BG)
Pre-buffer
0.5 s
⏱ ~1–2 s
→
3
Context
GPT-4o-mini
+ Vision API
Стая · Час
· История
⏱ ~0.4 s
→
4
LLM Response
gpt-5-nano
1–3 изречения
Характер
на робота
⏱ ~0.8 s
→
5
TTS + Lip Sync
ElevenLabs
char-level align
6 визема
2 езика
⏱ ~1 s
→
6
Servo Commands
ServoMixer
Priority System
19 мотора
real-time
⏱ <50 ms
Пълен цикъл от wake word до движение на сервомотори — оптимизиран за минимална латентност.
›

## Slide 11
IRIS
Lip Sync — Синхронизация с Реалното Говорене
ElevenLabs → character-level timestamps → 6 Визема класа → Servo ъгли
—
CLOSED
—·б·п·м
·
SMALL
е·и·з·с
о
MEDIUM
д·н·т·л
А
WIDE
а·я·ъ
О
ROUND
о·у
⊔
FV
ф·в
✓ Кирилица + Латиница
ServoMixer — Приоритетна Система
10
Мигане
(override всичко — реализъм)
7
Lip Sync
(при говорене)
5
Idle Gaze
(случайно оглеждане)
0
Израз
(неутрален базов слой)
Резултат
Роботът мига, се оглежда И
синхронизира устните —
едновременно, без конфликти.
Никакъв допълнителен код
— приоритетите правят всичко.
›

## Slide 12
IRIS
Robot Studio — Платформа за Управление
Изградена от нулата · FastAPI + WebSocket · Real-time
[ Screenshot: Robot Studio ]
Ръчен контрол на 19 servo
Всеки мотор поотделно, директно от браузъра, без забавяне.
Expression Editor
Позиционираш моторите на живо → запазваш израза с едно кликане.
Ръчен / Автоматичен режим
Атомарно превключване — Brain поема без прекъсване.
Real-time лог система
Всяко вътрешно събитие → WebSocket → браузъра в ms.
›

## Slide 13
IRIS в Числа
19
степени на свобода
47
движещи се части
127
стави
5
технически домейна
3
AI модела
6
визема класа
15A
пик ток
148
Python файла
0
метални крепежни
елементи
›

## Slide 14
IRIS
Предизвикателствата, Които Превъзмогнахме
1
19 мотора в черепа — FDM ограничения
Bottom-Up дизайн, snap-fit сглобки, dovetail joints, broaching метод. Нула метални крепежни. 90%+ от модела без поддържащи структури.
2
15А пик ток при едновременни движения
Модифицирано ATX захранване (5V/15A). Собствена медна силова шина, байпас на PCA9685 PWM писти. Изцяло разделени захранващи контури.
3
Синхронизиран lip sync в 5-стъпков real-time pipeline
Character-level timing от ElevenLabs. ServoMixer приоритетна система (10→7→5→0). Паралелно asyncio — мигане, гледане и lip sync едновременно.
›

## Slide 15
ДЕМО
Interactive Robotic Intelligent System

## Slide 16
IRIS
Бъдещи Посоки
1
Физическо Тяло
Добавяне на ръце и туловище. Превръщане на главата в пълна хуманоидна платформа.
2
Локални AI Модели
On-device inference (Whisper local, Ollama). Намалена латентност, офлайн работа.
3
Специализирани Имплементации
Образование, медицина, публичен асистент — IRIS като universal platform.
›

## Slide 17
Благодарим
Ви!
Владимир Демирев · Даниел Йорданов
Олимпиада по ИТ · 2025/2026 · Роботика и ИИ